## Slide 1: Автоматична система хронометражу змагань

## Slide 2: Розробники :
 | Андрій Ткачов | Студент 4 курсу НТУУ КПІ
 | Петро Жук | Студент 5 курсу НУ «ЛП»

## Slide 3
Система старт-фініш призначена для тренування спортсменів дитячої гірськолижної школи. Вона фіксує момент перетину спортсменом старту і фінішу та обраховує час проїзду лижником дистанції.
Start
Finish
00:00:00:000
00:10:45:345

## Slide 4
Для кого | Система старт-фініш призначена для спортсменів дитячої гірськолижної школи
Ключові рішення | Це електронно-оптична система яка фіксує час старту і фінішу та обраховує час проїзду спортсменом дистанції
Альтернативні рішення | Наша система є недорогою альтернативою існуючим системам хронометражу (Alge Timing, Tag Heuer, Microgate )
Ми зробили | Ми створили повнофункціональний макет нашої система хронометражу

## Slide 5
Система старт-фініш призначена для спортсменів дитячої гірськолижної школи, тому основними вимогами до системи були:
- простота в користуванні і встановленні
- доступна вартість.
Однак дана система може використовуватись і у інших навчальних закладах для проведення спортивних міроприємств

## Slide 6
Продукт
Система складається з стартового та фінішного модулів. Стартовий модуль розміщується на початку траси, і до нього підключаються стартові ворота. В кінці траси розміщується фінішний модуль з підключеними фінішними воротами.
При старті системи відбувається її ініціалізація та встановлення зв’язку між стартом та фінішем.
На стартовому та фінішному модулях розміщений LCD дисплей для відображення поточного стану системи: ініціалізація, готовність до старту/фінішу лижника, підготовка пам’яті для збереження результатів і ін..

## Slide 7
Дозвіл/заборона старту лижника
не світиться | система в режимі очікування (старт/фініш заборонений)
часто мигає | ініціалізація (старт/фініш заборонений)
мигає | помилка (старт/фініш заборонений)
світиться | система готова до старту / фінішу лижника (старт/фініш дозволений)
Дозвіл заборона старту лижника відбувається за допомогою світлодіодної індикації.

## Slide 8
Індикація на дисплеї
Дисплей на старті
Дисплей на фініші

## Slide 9
Всі результати зберігаються у текстовий документ.
Назва файлу відповідає даті проведення змагання.
У файлі збережено реальний час старту, фінішу та результат лижника.

## Slide 10
Порівняння
Переваги системи старт-фініш:
- автонастройка системи (підключив і система виконає всі налаштування та повідомить про готовність до роботи)
- нижча вартість ніж у існуючих систем
- індикація готовності одним світлодіодом
- збереження результатів на карті памяті
Недоліки:
- точність до 1/50 с
- мала дальність дії радіомодулів.

## Slide 11
Наступні кроки
збільшення точності синхронізації часу
створення програмного забезпечення для можливості управління системою та перегляду результатів за допомогою смартфона
заміна радіомодулів на більш потужні
зменшення енергоспоживання системи
робота системи на акумуляторах (індикації заряду акумуляторів)
розробка та виготовлення друкованої плати для модулів старту та фінішу
заміна кнопки на старті та фініші інфрачервоними воротами

## Slide 12
Дякуємо за увагу

## Slide 13
Запитання ?